# Kontrolstof til Køreprøven - Personbil

Styretøj: skal kunne drejes let,sikkert og hurtigt uden ujævn modstand og mislyde. Servobeholderens væskestand skal være mellem min. og max. (Nogen biler har elektrisk servostyring uden servovæske.) Kontrol af ratslør: Man stiller først hjulene i ligeudstilling, herefter ryster man lidt med rattet og ser efter, at hjulene straks følger rattets bevægelser. (kontrolleres med motoren startet) Kontrol af bremser: skal kunne bremse hurtigt, sikkert og virksomt fra alle hastigheder og belastninger. Bremsepedalen skal have ru overflade og ca. 1 cm frigang, den må ikke kunne trædes i bund, når der trædes hårdt på pedalen. Pedalvandringen er afhængig af bilfabrikat. (ca. halvvejs ned). Bremsepedalen må ikke synke, ved konstant tryk. Vakuumforstærker/ bremseforstærker (Afprøves ved at man med motoren standset, træder 3 – 5 gange på bremsen og holder så pedalen nedtrådt, mens man starter motoren, så skal pedalen synke 1 – 3 cm.) Bremsevæskestanden skal være mellem min. og max,-mærke. Dæk: 1,6 mm dybde i hovedmønsteret på alle hjul, bedømt ved slidindikator. Monteret efter korrekt omløbsretning. Samme type på alle hjul. (sommerdæk, vinterdæk, radial- eller diagonaldæk.) Dæktryk efter bilfabrikants forskrifter. Støddæmpere: Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved, at bilen straks falder til ro, efter kraftig påvirkning af støddæmpere. Motor og udstødningssystem mv.: Motoren må ikke udvikle unødvendig røg eller støj, og ikke være tilsølet af udsivende olie. Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast i bøjler og stropper. Kontrol heraf: Motorolien skal være påfyldt i tilstrækkelige mængder, aflæst på oliepindens min. og max. Mærker eller efter instruktionsbogens anvisninger. Kølervæske mellem min. og max. Sprinklervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde. Kontrol af lygter/reflekser og horn: Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse samt lygter i par have samme farve og styrke. Farve foran hvidt eller gult, bagpå rødt. Positionslys: ses 300m, må ikke blænde. Nærlyset: oplyse 30m, assymetrisk mod højre, må ikke blænde, derfor fald på 1cm pr. m (1%). Fjernlys: oplyse 100m. Baglys: ses 300m, Stoplygterne: 3 stk. væsentligt kraftigere lys end baglygterne. 2 stk. Røde, godkendte reflekser bagpå som IKKE må være 3-kantede. (Forbeholdt påhæng, trailer, campingvogn o.l.) Blinklygterne skal blinke med gult lys, tydeligt kunne ses i sollys. 60-120 blink pr. min. 6 stk på bilen. Havariblink skal kunne tænde alle blinklys samtidig. Nummerpladelygter: hvidt lys, aflæses fra 20m. Horn skal have en klar og konstant tone.